# Text boxes

ПРАМЯТКА

по охране труда при закладке силоса (сенажа) в траншею

2021 г.

Требования охраны труда при закладке

силоса (сенажа) в траншею

- Ответственность за безопасность труда возлагается руководством организации на одного из работников письменно приказом (распоряжением).

- Старшим при закладке назначается тракторист-машинист трамбующего трактора.

- К работам по трамбовке силосной (сенажной) массы в траншеях допускаются трактористы-машинисты I и II класса.

- Работы по закладке силоса (сенажа) проводятся только в светлое время суток.

- Расположение траншеи не должно располагаться в охранной зоне линий электропередач.

- Подъездные пути к траншее и площадке для разворота машин должны быть заранее подготовлены.

- Перед трамбовкой свежая масса должна разравниваться с толщиной слоя не более 0,5 м.

- Скорость движения транспортных средств при маневрировании не должна превышать 5 км/час.

- Для трамбовки должны использоваться тракторы общего назначения не ниже 3-го класса тяги, оборудованные специальной кабиной.

- Допускается одновременно использовать для трамбовки не более 2 тракторов при ширине траншеи 12 и более метров.

- Движение трактора при трамбовке допускается только на рабочих передачах.

- Рабочие на силосовании не должны иметь медицинских показаний, запрещающих данный вид работ, прошедшие инструктаж по охране труда и обучены безопасным приемам работы.

- Количество закладываемой массы не должно превышать емкости траншеи с высотой массы над кромкой стен не более 0,2 м.

При закладке силоса (сенажа) в траншею

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Привлекать к закладке силоса (сенажа) в траншею работников, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического и токсического состояния.

- Выполнять работы без применения спецодежды, средств индивидуальной защиты и с неисправным рабочим инвентарем.

- Находиться в траншее на зеленой массе при движении транспортных средств.

- Проводить выравнивание и трамбовку зеленой массы во время выгрузки из транспортных средств.

- Закрывать борта, удалять зеленую массу, устранять возникшие неисправности водителю после выгрузки, находясь в траншее.

- Наезжать на борта траншеи, разворачиваться и совершать крутые повороты на зеленой массе.

- Оставлять транспортные средства при трамбовке и выгрузке без присмотра и с работающим двигателем.

- Проводить обслуживание, регулировку механизмов и устранение неисправностей при работающем двигателе.

- Находиться посторонним работникам между автомобилем (трактором) и прицепом при их зацепке (расцепке).

- Начинать движение транспортных средств без подачи звукового сигнала перед началом движения.

- Находиться ближе 5 метров от зоны работы транспортных средств при выгрузке и трамбовке.

- Хранить и оставлять рабочий инструмент в траншее и вне отведенного для этого места.

- Проводить работы по внесению в корма химических консервантов одному работнику.

- Располагаться для отдыха, курения и приема пищи на зеленой массе и в зоне движения транспортных средств.