# Text boxes

Помните!

Соблюдение требований безопасности при выполнении работ, сохранение жизни и здоровья - прежде всего, зависит от самих работников!

ПРАМЯТКА

по охране труда при уборке кукурузы

2021 г.

Требования охраны труда

при уборке кукурузы

- К управлению кормоуборочным комплексом  допускаются работники, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие медицинский осмотр, профессиональную подготовку тракториста-машиниста, имеющие удостоверение с категорией D, обучение и проверку знаний по охране труда.

- Перед началом уборочных работ проводятся инструктажи по охране труда с работниками и ежедневный приборный контроль алкотестером.

- К работе допускаются комбайны, прошедшие технический осмотр, оснащенные первичными средствами пожаротушения, проблестковым маячком оранжевого цвета, световозвращающими элементами, световыми приборами и знаком «Тихоходное транспортное средство».

- Работы по уборке кукурузы проводятся только в светлое время суток.

- Перед началом уборочных работ необходимо провести информационно-разъяснительной работы среди населения о требованиях безопасности.

- Обозначить поле знаками безопасности «Внимание! Работает уборочная техника».

- Необходимо исключить нахождения посторонних лиц на поле во время уборочных работ.

- Скорость комбайна при маневрировании не должна превышать 4 км/час.

- Регулировку и ремонт механизмов комбайна должны выполнять на специальной площадке.

- При смене места работы рабочие органы машин должны быть переведены в транспортное положение. Дистанция между машинами при переезде должна быть не менее 50 м.

- Способы движения транспортных средств должны исключать их столкновение.

При уборке кукурузы

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Управление кормоуборочной техникой и другими транспортными средствами работником, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и токсического состояния.

- Выполнять работы без применения спецодежды, средств индивидуальной защиты и с неисправным инструментом и рабочим инвентарем.

- Начинать движение транспортных средств без подачи звукового сигнала перед началом движения.

- Оставлять транспортные средства без присмотра и с работающим двигателем.

- Проводить обслуживание, регулировку механизмов и устранение неисправностей при работающем двигателе.

- Проводить регулировку зазора между ножом и пластиной до полной остановки и фиксации барабана.

- Проводить ремонтные, регулировочные и сварочные работы на жатке без установки ее на специальные упоры или подставки, под кузовом без установки специальных упоров.

- Находиться в кузове грузового автомобиля или прицепе трактора при их передвижении и заполнении зеленой массой и зерном.

- Хранить и оставлять рабочий инструмент и запасные части вне отведенного для этого места.

- Находиться на комбайне посторонним лицам во время движения.

- Находиться между транспортным средством и прицепом при их зацепке (расцепке).

- Отворачивать гайки, болты крепления дисков обода колес без предварительного снятия давления и накачивать шины до полной их затяжки.

- Располагаться для отдыха, курения и приема пищи на поле в зоне работы транспортных средств.