| міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Рэспублікі Беларусь |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь |
| --- | --- | --- |
| вул.Кірава, 15, 220030, г.Мінск e-mail: kanc@mshp.gov.by Тэл. (017) 3273751 Факс (017) 3274296 |  | ул.Кирова, 15, 220030, г.Минск e-mail: kanc@mshp.gov.by Тел. (017) 3273751 Факс (017) 3274296 |
| р/р №BY59AKBB36049000031965100000 філіял № 510 ААТ «АСБ Беларусбанк» г.Мінсквул.Куйбышава, 18, БИКAKBBBY21510 УНП 100377914 |  | р/с №BY59AKBB36049000031965100000 филиал № 510 ОАО «АСБ Беларусбанк» г.Минск ул.Куйбышева, 18, БИКAKBBBY21510УНП 100377914 |
| .03.2021 № 11-4-13/ На № от О направлении информации |  | Комитеты по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов Республиканские объединения, организации (по списку) |

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь (далее - Минсельхозпрод) информирует, что в текущем году вследствие нарушения требований безопасности труда при проведении шиномонтажных работ на территории организаций произошло два несчастных случая, приведшие к тяжелой производственной травме.

Так, 25 февраля 2021 г. произошел несчастный случай, приведший к тяжелой производственной травме с водителем автомобиля ОАО «Некрашинский» Октябрьского района Гомельской области. Во время накачивания колеса, снятого с автомобиля МАЗ-551605 вне специального защитного ограждения, потерпевший поправлял кольцо диска колеса с использованием кувалды, и при нанесении очередного удара колесо лопнуло, травмировав его;

24 марта 2021 г. произошел несчастный случай, приведший к тяжелой производственной травме с водителем ОАО «Крайск» Логойского района Минской области. Во время накачивания колеса автомобиля МАЗ вне специального ограждения произошел вылет кольца обода колеса, и вылетевшими съемными деталями обода потерпевший был тяжело травмирован.

За аналогичный период 2020 года произошел один несчастный случай, приведший к тяжелой производственной травме.

Справочно: 1 февраля 2020 г. в ОАО «Пеняково» Дрогичинского района Брестской области при накачивании шины, находящейся в специальном ограждении, в результате возникшего избыточного давления произошел ее самопроизвольный демонтаж и вылет замочного и бортового колец. В результате вылетевшими съемными деталями обода была разрушена конструкция ограждения и травмирован водитель автомобиля.

Данные несчастные случаи свидетельствуют о низкой трудовой, производственной и исполнительской дисциплине в организациях.

В целях обеспечения безопасности труда и профилактики производственного травматизма председателям комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов, руководителям сельскохозяйственных организаций необходимо:

провести внеплановый инструктаж и внеочередную проверку знаний по вопросам охраны труда с работниками, занятыми эксплуатацией, ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей и автотракторной техники на пневматическом ходу, в том числе, выполняющими шиномонтажные работы;

проанализировать причины несчастных случаев на производстве, происшедших при выполнении шиномонтажных работ, и выработать дополнительные меры по их профилактике;

организовать работу в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда на автомобильном и городском электрическом транспорте, утвержденными постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь и Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 4 декабря 2008 г. №180/128, обеспечив контроль за соблюдением изложенных в них требований;

разработать технологическую документацию (технологические карты) на все виды шиномонтажных работ с отражением в ней требований безопасности;

не допускать при выполнении шиномонтажных работ:

работников, не имеющих соответствующей квалификации (монтировщик шин и шинно-пневматических муфт), не прошедших обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда;

демонтаж с обода колеса шины, находящейся под давлением;

снятие с транспортного средства колеса с разборным ободом в случае, когда шина находится под давлением;

выбивание обода колеса кувалдой (молотком);

монтаж шины на обод (диск) колеса, не соответствующий размеру шины;

ударов по замочному кольцу колеса молотком или кувалдой во время накачивания шины;

накачивание шины свыше установленной организацией-изготовителем нормы ее давления;

применение при монтаже шины замочных и бортовых колец, не соответствующих данной модели колеса, а также имеющих коррозию и сквозное повреждение в ободе диска колеса;

ужесточить контроль за:

выполнением работниками организаций обязанностей по охране труда;

организацией и проведением работ с повышенной опасностью;

соблюдением работниками трудовой и производственной дисциплины в соответствии с требованиями Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 года № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины».

Заместитель Министра 						             А.Л.Ломакина

11-4Жешко 2891139